# 闭环步进系统

## 原理

在传统步进系统的基础上增加位置传感装置和侦测逻辑电路，侦测步进电机的物理运动位置。运动过程中或者运动结束后，通过上层软件获得物理位置，将物理位置和软件设置的目标做比较，分析本次运动是正常的还是异常的。对于运动异常，又区分不可为可恢复故障和不可恢复故障，对于可恢复故障做运动补偿，对于不可恢复故障做报警处理。从而实现类似于伺服系统的功能。由于感应装置位于电机系统之外，可以侦测到相关结构件故障造成的不可恢复故障，可靠性更高。

闭环结构如图：

适用场合：

使用步进电机做往复运动的场合。

应用产品：

玖加LED贴片机系列

相关软硬件：

玖加工业总线控制卡

玖加工业总线软件开发包

# Text boxes

传感器

步进电机

玖加控制卡

软件